## Slide 1
Projeto
Pagamento
Investimento
Prazos
Garantia
Regras
Sistema de piso flexível drenante, moldado “in loco” em duas camadas sendo:
  1ª camada – Aproximadamente {{espessura_sbr}}cm de borracha SBR fiapão, acrescidas com cerca de 1/3 de grânulos de borracha de 2,00 a 4,00mm com granulometria controlada, aglomerados com resina de poliuretano;
  2ª camada – Aproximadamente {{espessura_epdm}}cm de granulado de borracha EPDM com grãos de espessura de 2,00 a 4,00mm, na cor a ser definida pelo cliente.
Sistema Softplay
Superfície drenante, antiderrapante, sem juntas, permeável, de alta resistência, macio, atóxico e de fácil limpeza.
Espessura total: {{espessura_total}} cm
Notes: MEXER APENAS NAS INFORMAÇÕES EM PRETO, NÚMERO DA PROPOSTA E DATAS.
NÃO DESCONFIGURAR NADA!

## Slide 2
Projeto
Pagamento
Investimento
Prazos
Garantia
Regras
Sistema Softplay
Norma ABNT
30mm – 3cm
50mm – 5cm
ALTURA DOS BRINQUEDOS EM METROS
80mm – 8cm
120mm – 12cm
Norma ABNT 16071-3 – Relação entre espessura e absorção de impacto
1,0
1,5
2,0
2,5
130mm – 13 cm
3,0
Notes: MEXER APENAS NAS INFORMAÇÕES EM PRETO, NÚMERO DA PROPOSTA E DATAS.
NÃO DESCONFIGURAR NADA!

## Slide 3
  Recomendações para execução da base de concreto
  Entre o terreno e o concreto deverá ser aplicado um filme impermeável de polietileno com mínimo de 20µm (micra) de espessura (dompgard ou similar) com sobreposição mínima de 1m para evitar subpressão de vapor e umidade do solo;
  Deverá ser colocada uma tela eletrosoldada tipo Telcon ou similar com malha de 15x15cm e diâmetro de 3,4mm, com espaçadores plásticos evitando furar a manta de polietileno. Esta tela tem a função de absorver movimentos de retração do concreto sem, portanto, ter função estrutural;
  O concreto deverá ser executado, desempenado com desempenadeira de aço, fazendo com que o piso esteja uniforme, não vitrificado, isento de umidade e com as juntas de dilatação tratadas.
Resistência igual ou maior a 20m.p.a ativado com micro sílica, fibra de polipropileno e incorporador de ar de acordo com especificação do fabricante. Espessura mínima de 10cm;
  As juntas deverão obedecer o espaçamento mínimo de norma em função da área ou no máximo a cada 5 metros entre as juntas serradas;
  A largura da junta serrada deverá ser de 3mm e sua profundidade correspondente à 1/3 da espessura da base de concreto.
  Características técnicas do concreto
Projeto
Pagamento
Investimento
Prazos
Garantia
Regras