## Slide 1
BASQUETE
Estruturas metálicas fixas, galvanizadas a fogo, altura de 3,48m, confeccionadas com tubo de 4”, espessura 3,65, avanço de 1,30, reforçado com mão francesa e chapa de ferro para fixação da tabela, acabamento com pintura verde.
Tabela acrílica incolor, 10mm de espessura, modelo oficial, com dimensões de 1,80m x 1,05m x 0,10cm (AxLxP), peso 45kg, com aro retrátil, rede tipo chua e parafusos para fixação.
VÔLEI
Postes tamanho oficial, confeccionados em tubos de aço 3”, chapa 11, galvanizados a fogo, com pintura sintética na cor verde, com argolas para fixação da rede;
Rede com malha 10cm, fio de nylon virgem 2,5mm, tamanho oficial 10 x 1m, (medida variável de acordo com as dimensões da quadra), extensores em nylon e cabo de aço para fixação, 4 lonas confeccionadas em PVC emborrachado com costura dupla - “Lona” superior 7cm e inferior 6cm.
FUTSAL
Traves confeccionadas em tubo de aço 3”, chapa 13, galvanizadas a fogo, com pintura sintética na cor branca, tamanho oficial 3m x 2m, haste de 0,50m e profundidade 0,90m, desmontável;
Redes para futsal fio 4, nylon virgem, malha 12 x 12, recuo 30/70.
Projeto
Pagamento
Investimento
Prazos
Garantia
Regras
Acessórios
Notes: MEXER APENAS NAS INFORMAÇÕES EM PRETO, NÚMERO DA PROPOSTA E DATAS.
NÃO DESCONFIGURAR NADA!

## Slide 2
BASQUETE – ESTRUTURA AÉREA
Basculante, confeccionada em perfil tubular, cabos de aço laterais estabilizadores e cabos de aço central para elevação através de guinchos elétricos personalizados para quadras cobertas;
02 tabelas em vidro temperado, aros flexíveis e redes com avanço de 3,50m.
TÊNIS
Postes em tubo de aço 3", chapa 11, tamanho de 1,07m, galvanizados a fogo, com pintura sintética na cor verde, buchas para fixação no piso, ponteira confeccionada em plástico injetado, catraca ajustável;
Rede malha 4 cm, tamanho 12,80m x 1,08m, fio de nylon virgem 2,5mm, 03 lonas confeccionadas em laminado plástico revestida com PVC emborrachado, reforçada com 4 costuras, abraçadeira plástica para facilitar a instalação, cabo de aço para fixação da rede revestido em PVC;
FUTSAL – MINI TRAVE
Traves confeccionadas em tudo de aço galvanizada a fogo, 1,20 x 0,90, com requadro (medida variável de acordo com o tamanho da quadra);
Redes para futsal fio 4mm, malha 10;
Projeto
Pagamento
Investimento
Prazos
Garantia
Regras
Acessórios
Notes: MEXER APENAS NAS INFORMAÇÕES EM PRETO, NÚMERO DA PROPOSTA E DATAS.
NÃO DESCONFIGURAR NADA!