## Slide 1
Fundos com {{ altura_alambrado }}m de altura de tela e laterais em sistema gaiola;
{{ quantidade_portoes }} portões de acesso com dimensões de {{ dimensoes_portoes }};
Tubos galvanizados {{ galvanizacao }}, sendo os tubos verticais com diâmetro de 48,30mm e espessura de 2,25mm e os tubos horizontais com diâmetro de 42,60mm e espessura de 2,00mm pintados na cor verde;
Tela malha 3” x 3” fio 12 revestida em PVC verde;
{{travamento_descricao}}
Projeto
Pagamento
Investimento
Prazos
Garantia
Regras
Alambrado
{{ quantidade_projetores }} projetores em módulo de LED {{ potencia_projetores }}W;
{{ quantidade_postes_iluminacao }} postes telecônicos metálicos, galvanizados a fogo, diâmetro de 114,40mm a 76,00mm e espessura de 2,25mm, com altura livre de 8,00m com pintura especial na cor verde;
{{ quantidade_cruzetas }} cruzetas simples para xx projetores, galvanizadas a fogo, com pintura especial na cor verde.
Iluminação
Tela de proteção superior
Rede de cobertura 100% polipropileno, malha 10 x 10, fio 2mm, na cor {{ cor_tela_superior }}, sustentada por cabos metálicos interligando os vértices formando um X.
Notes: MEXER APENAS NAS INFORMAÇÕES EM PRETO, NÚMERO DA PROPOSTA E DATAS.
NÃO DESCONFIGURAR NADA! ]