## Slide 1
Formação de mureta de alvenaria em todo o perímetro da quadra;
Aplicação de 10cm de terra limpa compactada;
Aplicação de camada de saibro bruto (~9cm – 10cm);
Execução de mistura adequada de saibro peneirado (~2cm – 3cm);
Aplicação de camada fina de pó cerâmico peneirado (pó de telha) (~1mm);
Execução de nivelamento com equipamentos mecânicos;
Execução de compactação com cilindro de carga adequada, sempre observando os caimentos de 0,5% para as laterais para escoamento das águas pluviais;
Abertura de pequenas valas e execução de sapatas de concreto nos locais onde serão fixados os postes de sustentação da rede de tênis;
Aplicação de pó de telha, que facilita a movimentação dos jogadores na quadra;
Fornecimento e instalação de linhas em PVC e pregos galvanizados;
Projeto
Pagamento
Investimento
Prazos
Garantia
Regras
Piso Saibro
Notes: MEXER APENAS NAS INFORMAÇÕES EM PRETO, NÚMERO DA PROPOSTA E DATAS.
NÃO DESCONFIGURAR NADA! ]