## Slide 1
Assoalho tipo macho-fêmea (50,00 a 90,00mm x 20,00mm) seco em estufa, assentado sobre laminado compensado (12,00mm) sobre vigotas de suspensão (barrotes) de 40,00mm x 30,00mm, em madeira de lei dura, com pads 3/8” de espessura de Neoprene; pregos ardox para fixação do assoalho sobre chapa de compensado multilaminado com fornecimento de mão de obra para instalação e montagem do assoalho nas áreas designadas e serviços de raspagem, calafetação com acabamento em verniz poliuretânico e demarcação das linhas para os jogos de futsal, vôlei, basquete e handebol.
Projeto
Pagamento
Investimento
Prazos
Garantia
Regras
1.1 Piso Assoalho Flutuante {{tipo_madeira}}
Notes: MEXER APENAS NAS INFORMAÇÕES EM PRETO, NÚMERO DA PROPOSTA E DATAS.
NÃO DESCONFIGURAR NADA! ]

## Slide 2
CUSHION (PADS): Pads de borracha natural, pré-fabricada, contendo estrutura fechada, de espessura e dureza constante, que provoca melhor absorção (10mm) de choques e aumento do retorno à pressão exercida. A superfície inferior aderente ao piso de concreto deverá ser instalada à distância de 40cm de eixo em todo o sentido transversal e longitudinal da quadra;
BARROTES: Vigotas de suspensão de 40,00mm x 30,00mm, em madeira de lei dura;
CONTRAPLACADO: compensado de 12mm de espessura, construído em chapas prensadas, que têm por finalidade realizar a perfeita distribuição das cargas concentradas;
ASSOALHO E ACABAMENTO: acabamento realizado em resina poliuretânica assim como as linhas demarcatórias.
Projeto
Pagamento
Investimento
Prazos
Garantia
Regras
1.2 Etapas de Execução
Notes: MEXER APENAS NAS INFORMAÇÕES EM PRETO, NÚMERO DA PROPOSTA E DATAS.
NÃO DESCONFIGURAR NADA! ]